СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

20   г.

20   г.

Гаринский район

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3 (2)

(локальная смета)

Ремонт пищеблока МКОУ СОШ с. Пуксинка (общестроительные работы)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость

Средства на оплату труда

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.05.2012 г

_160,200 тыс.руб. _3,592 тыс.руб.

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 3. Общестроительные работы |
| Полы |
| 22 | ТЕРр57-1-2 | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и | 0,63 | 84,29 |  | 53 | 53 |  | 7,67 | 4,83 |
|  | Постам. Правит. Свердл. обл | брусков |  | 84,29 |  |  |  |  |  |  |
|  | . от 10.11. 10№1616-ПП | (100 м2 основания) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР, (42 руб.): 80% от ФОТ (53 руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СП, (36руб.): 68% от ФОТ (53 руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕРр57-4-5 | Смена дощатых полов с добавлением новых досок | 0,63 | 5929 | 215,11 | 3735 | 1105 | 136 | 146 | 91,98 |
|  | Постан.Правит. Свердл. обл | до 50% |  | 1753,46 | 29,68 |  |  | 19 |  |  |
|  | .от 10.1 1.10 Ш616-ПП | (100 м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР, (899руб.): 80% от ФОТ (1124 руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СГЦ764 руб.): 68% от ФОТ (1124 руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТЕРП-01-012-01 | Укладка лаг по кирпичным столбикам | 0,63 | 3652,39 | 63,86 | 2301 | 338 | 40 | 44,7 | 28,16 |
|  | Постан. Правит. Свердл. обл | (100м2пола) |  | 536,85 | 2,19 |  |  | 1 |  |  |
|  | .от 10.1 1.10 №1616-ПП | НР, (432руб.): 123%*0,9 от ФОТ (390 руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СП, (249руб.): 75%*0,85 зт ФОТ (390руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ТЕРИ-01-039-01 | Устройство плинтусов деревянных | 0,32 | 1065,96 | 8,73 | 341 | 29 | 3 | 7,65 | 2,45 |
|  | Постан.Правит.Свердл.обл | (100 м плинтуса) |  | 91,88 |  |  |  |  |  |  |
|  | .от 10.1 1.10 №1616-ПП | НР, (37руб.): 123%*0,9отФОТ(ЗЗруб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СП, (21 руб.): 75%*0,85от ФОТ (33 руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренняя отделка |
| 26 | ТЕРр62-7-1 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных | 0,97 | 938,36 | 10,58 | 910 | 334 | 10 | 28,3 | 27,45 |
|  | Постан.Правит. Свердл. обл | стен за один раз с расчисткой старой краски до 10% |  | 344,41 | 1,56 |  |  | 2 |  |  |
|  | .от 10.11. 10№1616-ПП | (100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР, (269руб.): 80% от ФОТ (336 руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СП, (168руб.): 50% от ФОТ (336 руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕРр62-16-1 | Окрашивание водоэмульсионными составами | 0,63 | 1669,02 | 10,58 | 1051 | 138 | 7 | 18,02 | 11,35 |
|  | Постан.Правит. Свердл. обл | поверхностей стен, ранее окрашенных известковой |  | 219,30 | 1,56 |  |  | 1 |  |  |
|  | .от 10.1 1.10 №161б-ПП | или клеевой краской с расчисткой старой краски до |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (100 м2 окрашиваемой поверхности) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР, (111 руб.): 80% от ФОТ (139 руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СП, (70руб.): 50% от ФОТ (139 руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоизоляция |
| 28 | ТЕР07-05-039-08 | Устройство герметизации коробок окон, дверей, | 4,66 | 2020,78 | 912,08 | 9417 | 1057 | 4250 | 17,75 | 82,72 |
|  | Постан. Правит. Свердл. обл | швов стен мастикой вулканизирующейся |  | 226,85 | 64,35 |  |  | 300 |  |  |
|  | . от 10.11. 10№161б-ПП | тиоколовой |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (100 м шва) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР, (2219руб.): 155%*0,9 от ФОТ (1591 руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СП, (1352 руб.): 100%*0,85 от ФОТ (1591 руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Канализация |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | ТЕР16-04-001-01 Постан.Правит. Свердл. обл .от 10.11. 10№1616-ПП | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм (100 м трубопровода) НР, (285руб.): ]28%*0,9от ФОТ (247 руб.) СП, (174руб.): 83%*0,85 от ФОТ (247 руб.) | 0,24 | 5197,98 897,43 | 15,84 0,36 | 1248 | 215 | 4 | 64,24 | 15,42 |
| 30 | ТСЦ-301-1097 Постан.Правит. Свердл. обл . от 10.11. 10№1616-ПП | Хомуты для крепления канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 50 мм (т) | 0,005 | 29302 |  | 147 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3 Общестроительные работы | 135763 |  |  |  | 264,36 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 19203 | 3269 | 4450 323 |  | 264,36 |
| Накладные расходы | 4294 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 2834 |  |  |  |  |
| Итоги | по смете: |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы | 26331 |  |  |  | 264,36 |
| Итого | 26331 |  |  |  | 264,36 |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |
| Материалы | 11484 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 4450 |  |  |  |  |
| ФОТ | 3592 |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 4294 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 2834 |  |  |  |  |
| Перевод в текущие цены 26331 * 5,156 | 135763 |  |  |  |  |
| НДС | 18% |  | 24437 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 160200 |  |  |  | 424,28 |

Составил инженер ИМЦ    Н.С. Дурницына