УТВЕРЖДЕНА

Постановлением главы

Гаринского городского округа

от 13.04.2015 г. № 151

(в редакции

от 06.07.2016 № 214

от 02.06.2017 № 122

от 31.01.2018 № 37

от 25.02.2019 № 92

от 27.03.2020 № 97

от 09.02.2021 № 46

от 21.03.2022 № 98)

схема теплоснабжения

Гаринского городского округа

до 2030 года

Введение

Схема теплоснабжения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Схема теплоснабжения Гаринского городского округа разработана на основании:

- Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к системам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Схема теплоснабжения разработана на срок 15 лет - до 2030 года.

Характеристика Гаринского городского округа

Гаринский район расположен в северо-восточной части Свердловской области и граничит на западе с Серовским районом и землями Ивдельского муниципального образования, на юге с Алапаевским, на юго-востоке с Таборинским районом Свердловской области, на востоке – с Тюменской областью.

Общая площадь Гаринского района 1677 415 тысяч га. Климат района континентальный с холодной продолжительной зимой и коротким теплым летом.

Вся территория района представляет собою низменную равнину, лишь на западной окраине имеются небольшие возвышения. Территория Гаринского района очень богата историческими и природными памятниками.

Районным центром является п. г .т. Гари, расположенный в юго-западной части Гаринского района на правом берегу живописной, извилистой реки Сосьва.

Протяженность территории района с севера на юг - 263 км., с запада на восток -128 км. Административный центр района - поселок Гари, расположен в 415 км от областного центра. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Сосьва Новая - 55 км. На 139-м  километре автомобильной дороги Серов – Сосьва - Гари через реку Сосьва имеется мост.

Общая площадь леса – 1079 тыс. га., крупнейшие болота: Синтурское       (48 тыс.га.), Воробинское (35 тыс.га.), Успенское (39 тыс.га.), Горно-Синдейское (71 тыс. га.). По минерализации и химическому составу реки: Лозьва, Пелым, Тавда, Сосьва могут служить источником для производства водоснабжения и орошения. На территории района расположено много озер. Из них: озеро Большой Вагильский и Пелымский Туманы достигают площади 50 кв.км., озеро Русское –  21 кв. км. Глубина озер 2-3 метра.

Гаринский ГО относится к Северному управленческому округу. В состав Гаринского городского округа входят п г. т. Гари и 42 населенных пункта, разделенных между сельскими территориальными администрациями:                        д. Албычева, д. Ананьевка, д. Векшина,  д. Зыкова, д.  Каргаева, д. Кондратьева,            д. Кошмаки, д. Круторечка, д. Кузнецова, д. Лапоткова, д. Лебедева, д. Линты,        д. Лобанова, д. Махтыли, д. Михайловка,  д. Моисеева, д. Мочальная,                       д. Мочищенская, д. Нихвор, д. Пантелеева, д. Пелым,  д. Петим, д. Петрова,             д. Поспелова, д. Рагозина, д. Рычкова, д. Троицкое,  д. Шантальская, п. Березовый, п. Горный, п. Зимний, п. Киня, п. Ликино,  п. Новозыково, п. Новый Вагиль,            п. Пуксинка, п. Стенин Кедр, п. Татька,  с. Андрюшино, с. Еремино, с. Шабурово.

Численность населения Гаринского городского округа по состоянию на 01.01.2022 год  составила 3760  человек.

Развитие территории Гаринского городского округа происходит на постоянной основе в соответствии с Генеральным планом и Правилами землепользования и застройки, утвержденным Решением Думы Гаринского городского округа от 25.12.2013г. №173/11, и предусматривает планомерное освоение земельных участков под строительство жилья, объектов промышленного и социально-культурного назначения.

Существующее положение по теплоснабжению

Гаринского городского округа

На территории Гаринского городского округа отсутствует централизованное теплоснабжение.

Отопление жилых домов индивидуальное, печное. Вид топлива – дрова. Социальные объекты отапливаются от индивидуальных котельных.

Количество котельных, вырабатывающих тепловую энергию для объектов соцкультбыта – 7 (Таблица № 1), вид топлива – дрова. Годовая выработка тепловой энергии 8390,0 Гкал. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении 1,08 км, в том числе муниципальных – 1,08 км.

«Объекты социальной сферы  отапливаются 7 котельными,  в том числе:

1) котельная МКОУ Гаринская СОШ отапливает школу и гараж;

2) котельная МКОУ Андрюшинская СОШ отапливает школу, спортзал;

3) котельная Дома детского творчества;

4) котельная ДЮСШ;

5) котельная сельского клуба в д.Нихвор;

- две котельных п.г.т.Гари,  из них:

6) одна отапливает административное здание, Дом культуры, детский сад «Березка» и гараж административного здания;

7) одна отапливает амбулаторно-поликлиническое отделения п.г.т. Гари ГБУЗ СО «Серовская городская больница», интернат МКОУ Гаринской средней общеобразовательной школы.

Предоставление услуг теплоснабжения для потребителей административного здания, МКУ детский сад  «Березка», Дома культуры, административных гаражей, амбулаторно-поликлинического отделения п.Гари ГБУЗ СО «Серовская городская больница» осуществляет МУП «Отдел по благоустройству администрации                МО «Гаринский район», тарифы утверждаются РЭК  ежегодно.

Отходы лесопиления и дровяная древесина вырабатываются и предлагаются к продаже частными предприятиями индивидуальных предпринимателей, расположенных на территории Гаринского городского округа, обеспечивающие потребность  дров  для отопления в полном объеме. В случае же возникновения превышения спроса, удовлетворяется предложением предприятий лесозаготовки и переработки древесины,  находящихся на территории района, что обеспечивает безопасность и надежность теплоснабжения.

Муниципальные учреждения реализуют программу энергоэффективности и энергосбережения.

Таблица  1

| №пп | № котельной (адрес, тел. диспетчерской) | Характеристика котельных | Характеристика котла | Протяженность сетей, км | Отапливаемые объекты | потребительская мощность ЭЭ квт.ч | Рез. ист. питания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол. котлов | Температура на выходе | Режим работы | Тип, № котла | Год ввода в экспя. | Износ % | Мощность Гкл/час | Вид топлива | Среднесуточный расход топлива м³ | Время ввода на рабочий режим |  | Соц. объекты | Пром. объекты | другие |  |  |
|  |  |  |  |  | основной | резервный |  |  |  | основной | резервный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | р.п.Гари, ул.Комсомольская,52 | 4 | 70-95 | 2 котла – круглосуточно, 2 – согласно температурного графика | 1 Универ- сал-6 2 Универ- сал-6 3 Универ-сал-6 | Урал | 1982 2003 1982 1982 | 75% | 1,065 | дрова | дрова | 17,5 | 20 | 0,4 | 1 | - | 2 | 30 | - |
| 2 | р.п.Гари ул.Медиков,6 2-13-62 | 3 | 45-50 | 2 котла – круглосуточно, 1 – согласно температурного графика | 1Энергия 2Энергия | 3Энергия | 1988 | 81% | 1,082 | дрова | дрова | 8,0 | 4 | 0,3 | 2 | - | 1 | 30 | - |
| 3 | р.п.Гари, ул.Школьная, 20 2-18-24 | 2 | 70-90 | 1 котел-круглосуточно, 1 – согласно температурного графика | КВр-0,4 1526 | КВр-0,4 1526 | 2018 | % | 0,344 | дрова | дрова | 5,7 | 2 | 0,24 | 1 | 1 | - | 16 | - |
| 4 | с.Андрюшино, ул.Студенческая,10 | 2 | 95 | 1 котел-круглосуточно, 1 – согласно температурного графика | 21218 КВ-0,35к | 21219 КВ-0,35к | 2015 | 3% | 0,75 | дрова | дрова | 2,4 | 2 | 0,14 | 3 | - | - | 9 | Передвижная станция |
| 5 | р.п.Гари, ул.Комсомольская, 31 | 2 | 95 | 2 котла- круглосуточно | 1) КВ-0,23к | 2)VITOLIG-60 | 2013 2007 | 1) 30 2).90 | 1) 0,2 2) 0,6 | дрова | дрова | 1) 1,0 2) 1,0 | 6 | 0 | 1 | - | - | 0,50 | Бензиновый генератор |
| 6 | р.п.Гари. ул.Комсомольская,29 | 1 | 95 | 1 котел-круглосуточно | КВр-0,23 | - | 2021 | 0 | 0,23 | дрова | дрова | 2,0 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | Бензиновый генератор |
| 7 | д.Нихвор, ул.Молодежная,27 | 1 | 90-120 | 1 котел -круглосуточно | КВ-300 | - | 2003 | 86 | 0,3 | дрова | дрова | 2,5 | 2 | 0 | - | - | - | - | - |
|  | Население: индивидуальное печное отопление. |

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию

Общая потребность всех потребителей Гаринского городского округа в дровах для отопления на основании расчетов составляет не менее 49,2 тыс. куб.м.  в год.

Исходя из динамики численности населения, демографической ситуации увеличения потребности в топливе в течение ближайших 15 лет не прогнозируется (Таблица №2 – Данные о динамике численности населения 2011-2020 гг.)

Таблица №2

Динамика численности населения на территории Гаринского городского округа

| Годы | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 649 | 4 502 | 4 344 | 4142 | 4045 | 3986 | 3892 | 3832 | 3832 | 3760 |

Развитие газоснабжения и газификации на территории Гаринского городского округа в ближайшее время не предусматривается из-за значительной удаленности территории от магистрального газопровода.

Снабжение населения осуществляется баллонным газом.

Баланс тепловой мощности источников тепловой энергии и

тепловой нагрузки потребителей

Собственник каждого отапливаемого объекта, имеющего собственную котельную, самостоятельно разрабатывает и обеспечивает исполнение топливного баланса в течение года.

Наличие предложения дров для отопления с доставкой обеспечивает спрос населения для отопления своего жилого помещения в полной потребности.

Расчет топливного баланса на территории Гаринского городского округа выполнятся с расчетной продолжительностью холодного периода со средней температурой менее 8 градусов С - 231 календарный день.

Перспективные балансы теплоносителя

Перспективные балансы теплоносителей предлагают реконструкцию имеющихся котельных. Возможности реконструкции оборудования котельных        с целью решения задач энергосбережения ограничены возможностями бюджета округа.

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Первоочередная задача модернизации котельных заключается в  замене  котлов, котельного оборудования, тепловых сетей  на новое, в связи с изношенностью котлов, отапливаемых помещения интерната МКОУ Гаринской СОШ и больничного комплекса (п.г.т. Гари, улица Медиков,6), помещения детского сада, административного здания и дома Культуры (ул.Комсомольская, 52). Ориентировочная стоимость  63 млн.850  руб.  в ценах 2021 года.

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей

Тепловых сетей централизованного теплоснабжения на территории Гаринского городского округа нет.

Перспективные топливные балансы

Не востребованы.

Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Техническое перевооружение и реконструкция имеющихся тепловых сетей и котельного оборудования  на территории Гаринского городского округа, планируется провести до 2030 года за счет привлечения инвестиций или субсидий.

Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Жилой фонд, крупные общественные здания, муниципальные учреждения имеют автономные источники теплоснабжения, эксплуатацию котельных, тепловых сетей Гаринского городского округа осуществляют собственники отапливаемых объектов. Единая теплоснабжающая организация – Муниципальное унитарное предприятие «Отдел по благоустройству администрации Муниципального образования «Гаринский район».

Предлагается использовать существующую схему теплоснабжения.

Наличие бесхозяйных тепловых сетей

Бесхозяйных тепловых сетей на территории Гаринского городского округа не имеется.